Расчет класса опасности отхода

по коду:  4 82 420 00 00 0  «Оборудование  электрическое осветительное (кроме содержащего ртуть), утратившее потребительские свойства»,

Согласно «Критериям отнесения опасных отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду»,  утвержденным Приказом МПР России от 04 декабря 2014 № 536, отнесение отходов к определенному классу опасности осуществляется на основании показателя «К», характеризующего степень опасности отхода для окружающей среды. В таблице 1 приведены классы опасности отхода и соответствующие им пределы значений показателей «К».

Таблица 1

| Класс опасности отхода | Показатель К |
| --- | --- |
| I | 104 < К ≤ 106 |
| II | 103 < К ≤ 104 |
| III | 102 < К ≤ 103 |
| IV | 10 < К ≤ 102 |
| V | К ≤ 10 |

Показатель «К» определяется как сумма показателей, характеризующих степень опасности i-того компонента отхода:   Кi = ,  а  показатель  отхода  К =

где Сi – концентрация в отходе i-того компонента, мг/кг

Wi – коэффициент степени опасности i-того компонента.

Для определения коэффициента  степени опасности  (Wi) для каждого компонента отхода устанавливаются степени опасности (баллы), определяемые на основании первичных показателей. Первичные показатели могут быть следующие: ПДКпочвы, ПДКводы, ПДКвоздуха, класс опасности компонента в воде водоемов рыбохозяйственного назначения, ПДК в продуктах питания, LD50, LC50, показатели растворимости отхода в различных средах и пр.

В таблице 2 приведены первичные показатели, присваиваемые степени опасности компонента отхода (баллы) в зависимости от диапазона изменения первичного показателя.

##### Таблица 2

| N п/п | Первичные показатели опасности компонентов отхода | Степень опасности компонента отхода |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ПДК почвы (ОДК), мг/кг | < 1 | 1 - 10 | 10,1 - 100 | > 100 |
| 2. | Класс опасности в почве | 1 | 2 | 3 | не установл. |
| 3. | ПДК воды (ОДУ, ОБУВ) мг/л | < 0,01 | 0,01 – 0,1 | 0,11 - 1 | > 1 |
| 4. | Класс опасности в воде хозяйственно -питьевого использования | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | ПДК р.х. (ОБУВ) мг/л | < 0,001 | 0,001 – 0,01 | 0,011 – 0,1 | > 0,1 |
| 6. | Класс опасности в воде рыб.-хоз. использования | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7. | ПДК с.с. (ПДК м.р., ОБУВ) | < 0,01 | 0,01 – 0,1 | 0,11 - 1 | > 1 |
| 8. | Класс опасности в атмосферном воздухе | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9. | ПДКп.п. (МДУ, МДС) мг/кг | < 0,01 | 0,01 - 1 | 1,1 - 10 | > 10 |
| 10. | lg(S мг/л / ПДКв мг/л) | > 5 | 5 - 2 | 1,9 - 1 | < 1 |
| 11. | lg(Снас. /ПДК р.з.) | > 5 | 5 - 2 | 1,9 - 1 | < 1 |
| 12. | lg(Снас. / ПДКс.с. или ПДКм.р. ) | > 7 | 7 – 3,9 | 3,8 – 1,6 | < 1,6 |
| 13. | lg Кow (октанол/вода) | > 4 | 4 - 2 | 1,9 - 0 | < 0 |
| 14. | мг/кг | < 15 | 15 - 150 | 151 - 5000 | > 5000 |
| 15. | мг/м3 | < 500 | 500 - 5000 | 5001 - 50000 | > 50000 |
| 16. | водн., мг/л /96 ч. | < 1 | 1 - 5 | 5,1 - 100 | > 100 |
| 17. | БД = ПДК5 / ХПК · 100 % | < 0,1 | 0,01 – 1,0 | 1,0 - 10 | > 10 |

1.

В перечень степеней опасности (баллов)  вводится  показатель  информационного обеспечения  системы первичных показателей опасности (Binf), который находится как соотношение числа найденных показателей (n) к константе «12» (12 – число наиболее значимых показателей):  Binf = n / 12

В дальнейшие расчеты вводится балл, учитывающий значение показателя

информационного обеспечения согласно таблице 3 .

##### Таблица 3

| Диапазон изменения показателя информационного обеспечения (n / 12) | Балл |
| --- | --- |
| < 0,5 (n < 6) | 1 |
| 0,5 – 0,7 (n = 6 – 8) | 2 |
| 0,71 – 0,9 (n = 9 – 10) | 3 |
| > 0,9 (n > 11) | 4 |

На основании выставленных баллов рассчитывается относительный параметр (Xi), определяемый как сумма баллов (с учетом баллов, присваиваемых по показателю информационного обеспечения) деленное на число найденных показателей, определяемый по формуле:

Xi = Σ n / (число показателей)

Далее определяется вспомогательный коэффициент (Zi):

Zi = (4 · Xi) / 3 – 1/3

Коэффициент степени опасности i-того компонента отхода (Wi) определяется по одной из 3-х формул:

| lgWi = 4 – 4/Zi | при 1< Zi < 2 |
| --- | --- |
| lgWi = Zi | при 2< Zi < 4 |
| lgWi = 2 + 4/(6-Zi) | при 4< Zi < 5 |

Для таких компонентов, как С, S, O, P и ряда других, если их содержание не превышает содержание их в почве, Wi принимается равным 106.

Расчет определения  класса опасности отхода:

Оборудование электрическое осветительное (кроме содержащего ртуть), утратившее потребительские свойства

Концентрации отдельных компонентов отходов, рассчитанные в соответствии с письмом фирмы «ПЛАНАР-Светотехника» от 24.03.2015,  представлены в таблице 4. (При пересчете массовых % в размерность мг/кг значение умножается на 104).  Расчет  произведен  по наиболее  типичному  представителю  потолочных светодиодных светильников марки «ARM 64»

# Таблица 4

| № п/п | Компонент | Концентрация, мг/кг | Концентрация, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сталь | 673320 | 67,332 |
| 2 | Поликарбонат | 201500 | 20,150 |
| 3 | Алюминий | 40180 | 4,018 |
| 4 | Полистирол | 35850 | 3,585 |
| 5 | Медь | 8380 | 0,838 |
| 6 | Гетинакс | 7230 | 0,723 |
| 7 | Олово | 840 | 0,084 |
| 8 | Серебро | 30 | 0,003 |
| 9 | Полимерная смола | 31220 | 3,122 |
| 10 | Кремний | 1390 | 0,139 |
| 11 | Люминофор | 60 | 0,006 |
|  | ИТОГО: | 1000000 | 100 |

2.

Далее находим значения первичных показателей для компонентов отхода и определяем по таблице 2 полученные степени опасности (баллы) для каждого из компонентов отхода, определяем число найденных показателей и сумму полученных баллов. Данные заносим в расчетную табл. 5.

Таблица 5

| Параметры для определения коэффициента К | К О М П О Н Е Н Т Ы О Т Х О Д А | Лит. исто- чн чник |
| --- | --- | --- |
|  | Сталь по железу | Поли-карбо-нат | Алю-ми-ний | Поли-стирол | Медь | Гети-накс | Олово | Сере-бро | Поли-мерная смола | Крем- ний | Люми-нофор (по оксиду Аl) |  |
| Кл. опасности в почве | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 1, 6 |
| Кл. опасности в питьевой воде | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 2, 6 |
| Кл. опасности в воде рыбного хозяйства | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | 3 | - | 4 | 3, 6 |
| Кл. опасности в атмосф. воздухе | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | 2 | - | 2 | 4 ,6 |
| Персистентность | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | 3 | 4 | 3 | 6 |
| Биоаккумуляция | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | 3 | - | 4 | 3 | 4 | 6 |
| Информационное обеспечение | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Сумма баллов | 20 | 21 | 19 | 24 | - | - | 15 | - | 15 | 14 | 17 | Σ |
| Относительный параметр Хi = Σ/n | 3,33 | 3,5 | 3,167 | 3,43 | 2,17 | - | 3,0 | 2,14 | 3,0 | 2,8 | 2,83 | 7 При- ложе- ние 2 и п.13 |
| Zi = 4Xi/3 – 1/3 | 4,11 | 4,33 | 3,89 | 4,24 | 2,56 | - | 3,67 | 2,52 | 3,67 | 3,4 | 3,44 |  |
| Lg Wi = Zi | - | - | 3,89 | - | 2,56 | - | 3,67 | 2,52 | 3,67 | 3,4 | 3,44 |  |
| lgWi =2+4/(6-Zi) | 4,12 | 4,4 | - | 4,27 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Коэффиц. степени опасности Wi | 13184 | 24862 | 7763 | 18621 | 358,9 | 1 Е6 | 4678 | 331,1 | 4678 | 2512 | 2756 |  |
| Коэф. опасности компонента Кi = Ci / Wi | 51,07 | 8,1 | 5,18 | 1,93 | 23,35 | 0,0072 | 0,18 | 0,09 | 6,67 | 0,55 | 0,02 |  |
| Коэф. опасности отхода К = ΣКi | К = 51,07 + 8,1 + 5,18 + 1,93 + 23,35 + 0,0072 + 0,18 + 0,09 + 6,67 + 0,55 + 0,02 = 97,1472 |

Согласно Приказа МПР РФ № 536 расчетное значение коэффициента К, находящееся  в  пределах 10 < К=97,1472≤ 100  соответствует  четвертому классу опасности  отхода.

Список литературы

- ГН2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации химических веществ в почве»

- ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

- Приказ Росрыболовства от 18 января 2010 г. № 20 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов ПДК вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения».

- ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

- ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

- Контроль  химических и биологических параметров окружающей среды. Энциклопедия «Экометрия». Серия справочных изданий под редакцией профессора Л.К.Исаева.

- Приказ МПР от 15.06.2001 г. № 511 «Об утверждении критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды».

3.

Уважаемый коллега, благодарю Вас за внимание к этому протоколу расчета класса опасности.

Этот документ первоначально был выложен мной на свой сайт, в раздел «Готовые протоколы расчета класса опасности отходов»:

http://eco-profi.info/index.php/othod/klop2015.html

Протоколом поделился один из наших коллег и разрешил выложить его на сайте.

С этой страницы Вы можете загрузить и другие протоколы расчетов класса опасности отходов.

Если Вы хотите научиться самостоятельно проводить расчет класса опасности отходов, то предлагаю Вам мой авторский курс «Расчет класса опасности отходов. Вручную. С нуля»:

http://uprza.ru/klop/

Заказать проведение расчет класса опасности для отходов своего предприятия можно на сайте:

http://uprza.ru/klop-rf/

Разрешается свободно распространять этот протокол в сети Интернет и иными способами, при условии сохранения авторского блока (т.е. этой страницы).

С уважением,
Дмитрий Афанасьев
2016 год.